## Slide 1
智慧社区项目解决方案分享

## Slide 2
目录
Content
01
智慧社区简介
02
智慧社区标准方案
03
智慧社区案例总结
04
智慧社区产品介绍

## Slide 3
01
智慧社区简介

## Slide 4
智慧社区简介
社区是基层基础，只有基础坚固，国家大厦才能稳固。社区是党委和政府联系群众、服务群众的神经末梢，要及时感知社区居民的操心事、烦心事、揪心事，一件一件加以解决。
● 社区—城市治理“最后一公里”
一流城市要有一流治理，要注重在科学化、精细化、智能化上下功夫。既要善于运用现代科技手段实现智能化，又要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，绣出城市的品质品牌。
● 实现智能化
通过先进的移动信息网络技术应用，特别是大数据、云计算、物联网等技术，将区移动平台打造成国内领先的智慧政务应用示范。
“要坚持以人民为中心的发展思想，坚持共建共治共享，不断提高基本公共服务水平和质量，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。”
● 共建共治共享
● 移动互联网+社区
智慧社区是社区管理的一种新理念，是新形势下社会管理创新的一种新模式。
智慧社区是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。

## Slide 5
02
智慧社区标准方案

## Slide 6
智慧社区-两大平台
警民联动安防系统，让生活更安心
房屋
人员 -
事务 -
车辆 -
Lorem ipsum dolor sit amet
01
智慧社区治理平台
海纳业务中台
LOREM
联动海量社区业务数据
打造社区智慧大脑
业务数据
AI计算
硬件物联
生态助力
居民生活服务平台，让生活更美好
民生 -
商业
物业 -
便民 -
Lorem ipsum dolor sit amet
01
智慧社区服务平台

## Slide 7
智慧社区-标准化网络逻辑架构
政务中心
派出所1
腾讯公有云
腾讯海纳C端平台
云安全
云安全保障
安全专家
边界安全
业务安全
数据安全
应用安全
主机安全
物理安全
…
互联网
云管理
运营
监控
应用管理
用户自助
智能运维
…
车辆识别
监控设备
门禁
路由器
防火墙
千兆三层交换机
人脸识别
NVR
公安市局
公安分局视频专网
….
其他应用
公安授权
…
分局1
安全边界
腾讯海纳物业
平台
腾讯私有云（太原本地机房）
腾讯私有云
图像大数据
平台
警务管理平台
雪亮网(局域网）
公众号/小程序
公众号/小程序
（居住信息采集录入）
互联网
城市大数据应用中心
视频专网相关应用
…
分局2
视频专网相关应用
…
分局N
视频专网相关应用
AI图像一体机
社区
门禁管理平台
机房
Notes: 雪亮工程：雪亮工程中央与政府主推的以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。雪亮工程一般由市（区）委或政府牵头并提供预算，公安局、政法委或综治办承建。一般会涉及到三大块：1.前端设备（占比达）监控摄像机以及配套软硬件；2.后端支撑平台包括但不限于私有云、云存储、视频监控平台和人口大数据分析平台等内容；3.专网专线，一般由三大运营商建设。“雪亮工程”的目标是确保到2020年基本实现：全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。
公安内网：公安内网是与互联网隔离的大的局域网，通过公安内网可以查询居民身份户籍、车牌和车辆等敏感信息，涉密极高。公安内网和视频专网以及雪亮网通过安全边界（网闸）进行连接，但一般会遵循数据“只进不出”的原则。当前腾讯海纳智慧社区在公安内网是没有部署相关应用。
视频专网：各类视频监控点、专线以及视频监控相关平台组成的大局域网，涉密级别高。和公安内网一样，互联网和雪亮网通过安全边界（网闸）进行连接，但也会遵循数据“只进不出”的原则
雪亮网：为引进社会资源共建社会治安与治理，公安建立了雪亮网，某些城市又叫社区网。涉密级别一般，经过公安授权和许可，可以通过防火墙等安全设备和互联网进行双向连接。腾讯海纳图像大数据平台、AI一体机以及警务管理平台等一般部署在该局域网。
安全边界：又称网闸，闸通常布置在两个安全级别不同的两个网络之间，譬如雪亮网和视频专网。是一种由专用硬件在电路上切断网络之间的链路层连接，能够在物理隔离的网络之间进行适度的安全数据交换的网络安全设备。

## Slide 8
智慧社区-海纳服务平台
前端
管理端
后台
微信公众号/小程序
企业微信
互联网+社区平台（PC Web/移动端）
收物业通知
用物业服务
看社区新闻
公司通知
任务处理
住户回复
信息发布
意见收集
大数据分析
订单处理
客户管理
数据统计
物业通知
快递代收
智能门禁
快捷报修
生活缴费
住户社区
停车缴费
投诉建议
生活服务
问卷投票
业委会管理
更多…
物业信息管理
账号体系
公众号管理
数据监控
腾讯云
数据分析
前端配置
数据呈现

## Slide 9
智慧社区-海纳治理平台
研判分析
独居老人，未出入；
频繁出入、昼伏夜出；
上访人员行动预警；
轨迹分析；
房屋预警
异常用电、群居房、人员变动频繁等
人员档案
根据抓怕自动归档，一人一档
标签人员管理
涉恐人员、涉稳人员、在逃人员、重点人员等
流动人口管理
识别流动人员，辅助人口登记。
关系人员分析
同行人员分析
Notes: 一标三实： “一标三实”是指“标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位（或实有车辆）”，一标三实是各公安机关需要向居民进行采集和管理的数据，是社会治安和信息化建设重要基础。
网格员：社区网关员主要工作：采集录入人口、房屋、事件等各类基础信息；及时排查上报矛盾纠纷、不安定因素、不安全隐患等各类动态信息；开展法制和治安防范宣传；服务帮助空巢老人、孤寡老人、残疾人、留守妇女儿童等特殊群体；协助社区及相关部门救治、管控肇事肇祸精神病人，协助公安、司法行政部门对服刑在教人员、刑满释放人员、社区矫正人员等进行帮教和管控。

## Slide 10
03
智慧社区案例总结

## Slide 11
山南远宏平安社区项目---海纳服务平台
Notes: 功能清单：
图文推送；物业通知；物业缴费；小区公告；小区问卷；小区投票；投诉建议；
访客预约；业主门禁；物业报修；快递代收；开门红包；充电桩；设备管理；
员工管理；车辆管理；关爱老人；物业巡更

## Slide 12
山南远宏平安社区项目---海纳服务平台展示---小区后台
Notes: https://wy.haina.com 廊坊-丽景花园

## Slide 13
山南远宏平安社区项目---海纳治理平台--- 50小区标准
部署位置 | 模块 | 功能项及说明 | 数量 | 备注
社区站点与机房 | 腾讯人脸抓拍机 | 高清网络枪型摄像机，星光级低照度，宽动态，智能，2.0M，1/2.8"CMOS，日夜型，H.265/H.264/M-JPEG，不含镜头，PoE/12VDC/24VAC | 300 | 
 |  | 5/8/16/25mm四种定焦镜头，根据环境选一种，固定光圈，1/2"，CS接口； | 300 | 
 |  | 7英寸室内/室外摄像机护罩， 带遮阳罩 | 300 | 
 |  | 护罩支架，可承载承载33lb（15Kg） | 300 | 
 | 边缘计算AI算法一体机（人脸） | 具备人像识别能力 特征提取、特征建库； 支持320路图片流并发抽特征、识别、比对，库容量上至100万； 可支持300万路人库检索 | 1 | 
 | 边缘计算AI算法一体机（车辆） | 具备车辆识别能力 支持320路图片流并发抽特征、识别车牌、车型、年款等结构化属性。 | 1 | 
公安相关私有机房 图像大数据平台 | 图像大数据平台 | 支撑社区管理业务的平台; 内嵌AI算法，支持四十万级人员底库建档； 可根据常驻人员进行实名建档； 可支持路人非实名建档； 支持流动人口识别、管理功能； 支持六个月以上路人轨迹查询； 车辆结构化与信息归档与使用； | 1 | 
 | GPU服务器 | 私有化图像大数据平台专用GPU服务器，八张图像解析卡，CPU64核/320G/8T；一般一个图像大数据平台2台 | 2 | 
 | 标准版数据库私有化TDSQL | 标准版数据库私有化TDSQL 按实际部署的数据库物理设备（节点）数量计费； | 3 | 
 | 离线腾讯地图 | 离线地图，提供社区及周边地图数据（背景、路网、基础POI等）；基于浏览器的地图API服务、组件服务、WEB接口等。最小地图按区级行政区级别计算 | 1 | 
公安相关私有机房 私有云云与安全组件 | 腾讯私有云Tstack | Tstack超融合一体机T-D300A，提供80 vcpu、165GB内存的计算能力；提供5.3T SATA的数据存储能力；提供全万兆网络能力 产品包含Tstack云计算管理平台软件；支持整机横向扩展能力；产品包含AWSTACK云计算管理平台软件 | 4 | 
 | 腾讯私有化存储CSP | 对象存储一体机，支持有效存储容量150TB，用于存储人脸抓拍图片，及部分结构化数据，大图存储3个月；小图存储12个月； | 1 | 
 | 安全组件 | 数据库脱敏：一款敏感数据脱敏与水印标记工具，可为数据系统中的敏感信息进行脱敏处理并在泄漏时提供追溯依据，为企业核心数据提供有效的安全保护措施。3个实例数量。 | 1 | 
 |  | 数据库审计：智能化的安全审计服务，能够将数据库面临的威胁攻击、风险操作、语句压力超阈值等情况详尽的展示在数据库管理员面前。同时，数据安全审计还能够定期将审计日志分类梳理成安全内容报告，在数据安全监控的同时满足信息系统合规性需求。无实例数限制，支持水印，QPS：10000 | 1 | 
 |  | 天眼云镜：利用机器学习为社区私有云提供黑客入侵检测和漏洞风险预警等安全防护服务，主要包括密码破解拦截、异常登录提醒、木马文件查杀、高危漏洞检测等安全功能，解决当前服务器面临的主要网络安全风险，帮助企业构建服务器安全防护体系，防止数据泄露。 | 1 | 
维护服务 | 系统维护 | 提供软硬件系统维护服务 | 3 | 三年维保

## Slide 14
山南远宏平安社区项目---治理平台---物理拓扑图
中心机房包含：
四台Tstack服务器
四台CSP对象存储
四台GPU服务器
两台万兆光纤交换机
两台千兆交换机

## Slide 15
山南远宏平安社区项目---海纳治理平台展示---廊坊私有化版本
Notes: 海纳治理平台：提供给公安系人员使用，这是廊坊私有化版本

## Slide 16
02
项目产品介绍

## Slide 17
海纳治理平台---整体业务模块
Notes: 数据流向：抓拍机抓取到的图片通过在接入层的边缘服务器接入，经过AI一体机的算法分析，过滤，并上报给图像大数据平台，进行分类管理及存储。

## Slide 18
海纳治理平台---Tstack私有云
Tstack是为企业用户提 供的用于统一管理多种
云资源的SaaS云计算管
理平台，通过超融合，
软件定义网络，容器，
自动化运维等技术的综
合应用， 使企业能够以
最小的初始成本快速实
现IT基础设施的“云化”。

## Slide 19
海纳治理平台---Tstack私有云
Notes: 最小化集群需要四台Tstack一体机，建议超分比例：1：4。

## Slide 20
TDSQL分布式数据库架构

## Slide 21
TDSQL分布式数据库---模块分布

## Slide 22
AI一体机架构---优图的算法
Notes: 端侧: 人脸抓拍机、码流机或车辆抓拍机
一体机接入层: 用于服务转发，进行一体机接口收敛，统一对外提供服务
人脸轨迹服务: 人脸轨迹相关处理逻辑，包括抓拍展示、抓拍库注册、布控告警
车辆抓拍服务: 接收车辆图片，进行车辆属性计算
心跳上报服务: 向Master模块进行心跳上报，拉取本机分配的抓拍机/码流机
人脸SDK服务: 接收人脸图像输入，返回人脸特征、人脸质量分;如接入第三方抓拍机，则还包括人脸检测、配准服务
人脸检索服务: 根据输入的人脸特征、人脸库ID和相似度阈值，返回人脸库ID中相似度大于阈值的topN个人脸ID和对应的相似度分数;
车辆属性计算模块: 输入车辆图片，进行车辆检测、车辆属性计算、车牌计算
人脸质量分只针对小图，大图只做展示
其中抓拍展示的质量分默认：0.3
检索质量分默认：0.4，用于布控任务检索照，如低于0.4分，则不允许进行底库检索
注册照默认质量分：0.35，用于抓拍路人库注册
一体机不接cos，csp等外部存储，小图只存在本地磁盘，用于debug使用
车辆图片只做展示，不用提特征和检索
smartaccess是优图的接入层，相当于优图服务对外的入口，云二分发到这边，统一响应外面请求，然后分发到内部对应的各服务接口

## Slide 23
人脸抓拍机
Notes: VST-10B22-D0-H 系列200万像素星光级宽动态人脸抓拍网络摄像机为公司推出的基于深度学习算 法的专业人脸抓拍摄像机，该系列摄像机具有专业的智能功能，支持人脸检测，人脸抓拍等功能。 人脸检测功能可作为报警事件触发抓拍全场景大图和人脸小图，并实时上传后端智能平台，进行二 次智能识别、分析业务；适用于平安城市“泛卡口”视频监控的应用需求。 • 该款摄像机支持1920×1080@60fps高清网络视频输出，采用H.265/H.264/M-JPEG编码，输出四 码流，提供优秀的清晰度与色彩还原度，获取更丰富准确的细节信息，更有效地保障智能分析精度。

## Slide 24
CSP对象存储---描述
腾讯云私有化云存储(Cloud Storage on Private, CSP)属于对象存储服务，对外提供基于http接口的存储服务。具备高可用、可扩展、数据持久化存储的特性，最大支持PB级规模的数据存储。其主要特点如下：
  一个文件，存储为存储平台中一个对象
  2. 对象并不以传统的目录结构存储，而是存在于扁平的地址空间
  3. 每个对象通过唯一的标识来进行访问和管理，类似于键值存储
  4. 每个对象除了数据本身，还有额外的元数据存储
  5. 对外提供http接口，进行对象的访问和管理，一般通过sdk进行使用

## Slide 25
CSP对象存储---架构
写请求流程：
1，请求接入：使用特定语言的开发套件，与对象存储服务的接入节点建立连接，并向其发送数据
2，数据分片：接入节点根据收到的数据，采取最优的分片策略，将一个较大的对象分为多个小文件
3，数据路由：在接入节点完成分片后，根据这些信息，计算分片对应存储的机器节点，并将数据发送到对应的存储节点
4，数据存储：存储节点在收到数据后，将数据按照策略安全的保存为多副本或者纠删码
读请求流程：
1，请求接入：客户端与对象存储服务的节点建立连接，客户端向访问的节点请求数据
2，数据路由：接入节点根据路由规则寻址到存储节点，读取相应的数据片
3，数据修复：如果某些数据片损坏，存储节点将根据数据的存储策略进行相应的修复操作
4，数据聚合：接入节点将数据片聚合为完整的数据，发送给客户端。
Notes: 50个小区的标准是私有化版本（最小的标准）
10块盘*12TB*4台=480T -------可以使用的容量 440T-------440/2=220T-----实际可以使用的是：190TB
存储容量
  西安联通机房的CSP部署规模为4台存储机器，每台机器10块数据盘，每块盘12TB，整个集群的实际物理容量440TB，可用存储容量190TB。
数据冗余方式
  数据冗余方式为EC2+2，纠删码(erasure coding, EC)2+2的意思是，当平台存储一个文件时，首先将一个文件切成2两个数据片，然后根据切出的2份数据，计算出额外的2个检验数据片，这样一共四份数据片，分别存储在4台存储机器上。读取数据时，可以根据4份中任意的2份，计算出完整的数据。
  EC2+2，可以保证，四台服务器中，一台服务器故障时，可以正常进行数据读写；两台服务器故障时，数据变为只读，运维人员恢复服务器后，数据不会丢失。

## Slide 26
数据库审计---流程
数据库审计
数据库服务器
web服务
DBA
其他应用
告警/报表
漏洞攻击
风险操作
操作记录
通过交换机镜像或在数据库服务器按照Agent方式，进行会话监测，并及时发现安全问题
交换机Mirror
服务器agent

## Slide 27
数据库审计---功能
智能审计，掌控全局
语句压力预警：数据库性能问题预测
业务审计：全量会话审计，快速追溯
AI审计：AI双引擎，未知操作风险识别
风险报表：自定义操作风险报表，等保报表
威胁告警：多途径分级实时告警

## Slide 28
数据库脱敏---流程
其他服务器
web服务器
DBA
正式数据库
数隐
脱敏数据库
远程培训系统
数据脱敏
水印添加
业务开发系统
数据分析平台
产品测试平台
正式环境
内部环境

## Slide 29
数据库脱敏---功能
对敏感数据进行脱敏和水印处理，同时保持数据统计学价值
满足数据分析/共享环境中的隐私保护需求
系统测试
数据分析
应用开发
业务培训
原始数据
处理后数据
身份证：430193199004050914
身份证：430163197108150749
身份证：430318198011257101
脱敏
水印
身份证：430 ********* 0914
身份证：430 ********* 0749
身份证：430 ********* 7101
水印数据：430 ********* 1825

## Slide 30
数据库脱敏---功能
泄密数据
身份证：430 ********* 0914
身份证：430 ********* 0749
身份证：430 ********* 7101
数据发布时间：XX年XX月XX日
数据发布对象：质量管理中心XX组
水印信息：XX项目第三轮回归测试
水印数据：430 ********* 1825
数盾的水印技术能力
1.无感知，通过暗池技术使水印对原数据影响极小，不会降低原数据的使用价值。
2.抗篡改，除非极大规模破坏数据，否则不会影响水印的标记。
3.易提取，无需知道原始数据的内容，仅知道相应密钥即可直接提取水印信息。

## Slide 31
腾讯离线地图
治理平台调用离线地图接口，
定位小区以及各个抓拍机，
实现人员出入小区的数据定位。

## Slide 32
THANKS